4BDOTACIÓN TÉCNICA

Hoja 1-2

AFORO: 296 localidades

| ESCENARIO |
| --- |
| Ancho embocadura | 10,95 m. | Ancho puente | 0,89 m. |
| Alto embocadura | 7 m. | Altura telar | 8,03 m. |
| Fondo | 8 m. | Ancho entre paredes laterales | 15,33 m. |
| Desnivel del escenario | 0% | Anchura mínima puerta | 1,50 m. |
| Altura peine | 13,74 m. |  |  |

| EQUIPAMIENTO DE TRAMOYA |
| --- |
| 1 | Telón Rojo, en Americana. 2 x 7 x 7 m. |  |
| 6 | Polipastos | 500 Kg |
| 10 | Barras motorizadas | 500 Kg. de carga |
| 11 | Barras de tiro manual |  |
| 10 | Patas opaque | 7,00 m. de alto x 2,00 m. de ancho |
| 1 | Telón de fondo opaque | 2 x 7,00 m. de alto x 6,00 m. de ancho |
| 5 | Bambalinas opaque | 4,00 m. de alto x 12,50 m. de ancho |
| 1 | Ciclorama de PVC gris | 8,00 m. de alto x 12,00 m. de ancho |

SISTEMA DE ILUMINACIÓN, PROGRAMACION Y REGULACION

Mesa de regulación LT, mod. HIDRA SKY 48 con dos monitores de 19” .

Patch electrónico

Señal dimmers DMX 512

| DIMMERS |
| --- |
| 72 | Canales de dimmers, STRAND LIGHTING , EC21 SPN, 3 Kw. por canal |
| 1 | Para dirección de focos, TIJERA DE ELEVACION, Marca UPRIGHT, modelo MX19, Altura de trabajo 7,80 m. |

| CIRCUITOS |
| --- |
| 1BEN EL ESCENARIO | 2BEN LA SALA |
| 48 | Laterales izquierdos | 6 | Cabina |
| 48 | Laterales derechos | 36 | 1ª Galería |
| 12 | Fondo | 54 | 1ª Galería Cetac |
| 54 | Peine | 6 | 1ª Galería shuko |

| 0BF O C O S |
| --- |
| 18 | Plano/convexo SELECON mod. RAMA. | 1.200 W. | 20 | Panoramas SELECON mod. LUI | 1.000 W. |
| 4 | Plano/convexo SELECON mod. ARENA. | 2.000 W. | 40 | Roquete PAR 64 | 1.000 W. |
| 10 | Fresnel SELECON mod. RAMA | 1.200 W. | 9 | Mangueras multipar 12 + T de 15 m. |  |
| 4 | Fresnel SELECON mod. ARENA | 2.000 W. | 8 | Mangueras multipar 12 + T de 8 m. |  |
| 20 | Recortes SELECON mod. PACIFICO 25,50º | 800 W. | 17 | Ud. Medusas para multipar 12 + T |  |

Hoja 2-2

SOPORTES PARA MONTAJE DE LOS FOCOS

El patio de butacas es también espacio escénico por tanto se pueden colocar focos en todo el techo de la sala, en varias pasarelas, con tomas de corrientes y circuitería. Las barras motorizadas se pueden utilizar para colgar cualquier elemento. Todas las barras se pueden electrificar con los circuitos que sean necesarios.

| EQUIPO DE SONIDO |
| --- |
| 1 | Mesa Yamaha LS9-32. |
| 8 | Cajas MEYER SOUND mod. MID. |
| 2 | Cajas MEYER SOUND mod. MID-SUB. |
| 2 | Top Grid Marca MEYER SOUND mod. MTG-1D. |
| 1 | Sistema de gestión de altavoces MEYER SOUND mod. GALILEO 408. |
| 1 | Ecualizador grafico estéreo marca KLARK-TEKNIK mod.DN-360 . |
| 1 | Monitor de estudio profesional marca GENELEC mod. 8030AP. |
| 1 | Auricular marca AKG mod. K271 MkII. |
| 1 | Compac disc TASCAM mod.CD-01-U. |
| 1 | DVD grabador con disco duro marca SONY mod. RDRHXD990. |
| 1 | Video cámara con disco duro, Canon HG20. |
| 1 | Distribuidor/mezclador ALTAIR mod. DA-410. |
| 1 | Sistema de intercom ALTAIR, mod WBS-200. |
| 4 | Petacas ALTAIR,mod.WBP-200 . |
| 4 | Petacas ALTAIR, mod.EM-201, CON CABLE. |

| CAMERINOS |
| --- |
| Planta 1ª: 1 camerino colectivo | Planta 2ª: 1 camerino colectivo | Planta 3ª: 1 camerino colectivo |

LONGITUD MÁXIMA DE LOS VEHÍCULOS

Para poder acceder al Teatro Echegaray, situado en el centro histórico de la ciudad, los vehículos deberán tener una longitud máxima de 8 m.

APARCAMIENTO CARGA/DESCARGA

La carga, descarga y la entrada al Teatro para actores y técnicos se efectuará por Pasaje Moratín. 3BPlano de la ciudad en la página web: HUwww.ayto-malaga.esUH Página web del teatro cervantes: HUwww.teatrocervantes.comUH

PARA SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN, CONTACTE CON EL DEPTO. TÉCNICO:

Sr. Rafael Godoy, Jefe Técnico, HUtecnico@teatrocervantes.es Sr. Matías Cano, Asistente Jefe Técnico: HUadmtecnico@teatrocervantes.esUH Telf. +34 952 220 237 +34 952 224 109